Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz nadzór autorski dla zadania pn. Wykonanie drogi ul. Skrzyszowskiej – boczna na wysokości dojazdu do P.W. „PROKONSTYL”, „GRAL” Sp. z o.o.

74 232000-4 usługi inżynierii projektowej

UWAGA :  Dokumentacja projektowa i przetargowa winna być zgodna z przepisami na dzień wydania Zamawiającemu dokumentacji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie drogi ul. Skrzyszowskiej – boczna na wysokości dojazdu do P.W. „PROKONSTYL”, „GRAL” Sp. Z o.o.”  o dł. ok. 550 mb. na działkach 806/17 i 791/17

- Przekrój drogi: 1/2

- Szerokość pasa ruchu: 2,50 m

- Oświetlenie uliczne

- Odwodnienie

- klasa drogi D

Ogólne parametry techniczne drogi :

- Kategoria drogi: Gminna

- Klasa drogi: D

- Kategoria ruchu: KR 2

- Prędkość projektowa: 40 km/h

Uwaga ogólna:

Jeżeli w trakcie sporządzania projektów Wykonawca stwierdzi, że konieczna jest zmiana parametrów określonych w niniejszej SIWZ to zobowiązany jest do przedstawienia propozycji zmiany parametrów Zamawiającemu. Zmiana parametrów może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Planowany zakres nie jest w pełni objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja winna zawierać m.in. :

- Mapę do celów projektowych

- Projekt zagospodarowania terenu

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Dokumentację geologiczno- inżynierska z geotechnicznymi warunkami

posadowienia obiektów.

- Projekt drogowy - budowlany i wykonawczy

- Projekt organizacji ruchu

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

- Projekt oświetlenia ulicznego - budowlany i wykonawczy

- Projekt odwodnienia lub kanalizacji deszczowej - budowlany i wykonawczy

- Projekty rozwiązań przewidzianych wymaganiami raportów.

- Planszę zbiorczą istniejącego i projektowanego uzbrojenia

- Projekty usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Projekt podziału działek

- Opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a w szczególności: a) Przygotowanie kompletnych wniosków opracowanych w oparciu o obowiązujące przepisy wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. b) Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej (w tym operatu geodezyjnego podziału działek) dla wszystkich działek obejmujących teren inwestycji,

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć uzyskane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego – jeśli będzie wymagana,

- Decyzję pozwolenia na budowę uzyskanej w imieniu Zamawiającego

- Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia konieczności ich wykonania przez organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz w zakresie określonym w postanowieniach właściwych organów;

- W przypadku kolizji z drzewami lub krzewami szczegółową inwentaryzację zieleni sporządzoną w formie opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys., obejmującej projekt zagospodarowania terenu);

- Operat wodno – prawny wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiającego pozwoleniem wodno – prawnym- jeżeli będzie wymagana.

Wykonawca winien wykonać wszystkie pomiary, badania i opracować potrzebne materiały projektowe niezbędne dla uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania dokumentacji.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w 6 egz. oraz w 2 egz. wersji elektronicznej (płyta CD w formatach PDF, lub: xls, doc, dwg, dxf).

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Dokumentacja geologiczno- inżynierska z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb budowy drogi, infrastruktury, obiektów inżynierskich itp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.12.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Mapa do celów projektowych

Powinna być sporządzona w skali 1:500 lub 1:1000 i posiadać klauzulę właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej oraz spełniać wymagania określone w:

  - ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),

  - rozporządzeniu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

Aktualizacja  treści mapy zasadniczej musi dotyczyć nakładek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokość, ewidencja).

# Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U.  z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Wniosek wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 z późn. zm.) łącznie z ustawą z dnia 18 marca 2005 roku o zmianie ustawy  - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Integralną częścią wniosku powinna być informacja o planowanym przedsięwzięciu, opracowana zgodnie z art. 49 ust. 3 powyższej ustawy.

Raport oddziaływania na środowisko

Powinien być opracowany w przypadku, jeżeli w czasie procedury dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyniknie konieczność jego wykonania (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z  kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). W tym postępowaniu zostanie również określony jego zakres. Wszelkie opracowania dla tego elementu dokumentacji powinny być wykonane w zakresie określonym w postanowieniach właściwych organów oraz zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Zakres Dokumentacji projektowej

- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072 z dnia 16 września 2004 r.) obejmującej:

- projekt budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120,1133 z dnia 10 lipca 2003 r. z pózniejszymi zmianami).

- projekty wykonawcze

- przedmiar robót

- informację dotyczącą bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia,

- opracowanie Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U.04.202.2072 z dnia 16 września 2004 r.),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz.U.04.130.1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) z jednokrotną aktualizacją,

- uzyskanie  wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji.

Projekt budowlany

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane (Dz.U.03.120,1133 z dnia 10 lipca 2003 r. z pózniejszymi zmianami), w tym określone w art. 34 ust. 1, 2 i 3 oraz Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120,1133 z dnia 10 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami),  rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz.2086) a także w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63  poz. 735).

Projekty wykonawcze

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie i/lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Projekt wykonawczy będzie się składać m.in. z następujących części:

  - opisu technicznego,

  - części rysunkowej,

  - uzgodnienia branżowego elementów sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robót.

Projekty wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, które znajdują się w obszarze projektowanych robót.

Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien być wykonany dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową zgodnie z § 6,7,8,9 i 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U.  z 2004 r.nr 202, poz.2072 z późn. zm.) z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .xsl .pdf,);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)  powinny być wykonane dla danej dokumentacji projektowej i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych. SST powinny zawierać szczegółowe wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, sposobu obmiaru do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru robót wykonanych, podstaw płatności za roboty itd. SST powinny uwzględniać warunki techniczno - budowlane i obowiązujące normy określone w art. 30 Prawa zamówień publicznych.

Projekt docelowej organizacji ruchu i projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy

Projekt organizacji ruch powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz.1729).

Operat wodno – prawny

Powinien być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz.2019 z późn. zm.).

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Powyższa informacja powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu

Inwentaryzacja oraz plan wyrębu ma być załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia

na wycinkę drzew i krzewów, który powinien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia) z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .xsl .pdf,).

Wykonawca zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w procesie uzyskiwania wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji związanych z przedmiotem zamówienia,

Projekty należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym,

Do każdego projektu budowlanego należy dołączyć:

- Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego,

- Zaświadczenia o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

- Oświadczenia projektantów o opracowaniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi być opracowana w oparciu o aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., o aktualne warunki techniczne wszystkich gestorów sieci, i obejmować wszystkie branże oraz zawierać wszystkie dokumenty, uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego zamierzonego celu.

Dokumentacja projektowa będzie służyła jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane, w związku z czym nie może zostać opisana przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie można jej opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.