Opis techniczny regałów przesuwnych:

- Regały posiadają komplet atestów p. poż, bhp, certyfikat zgodności z PN oraz badań wytrzymałościowych.

- Regały wykonane ze stali, lakierowane proszkowo farbami epoksydowymi na kolor popielaty (RAL 7035).

- Półki wykonane ze stali malowane proszkowo o wys. 30mm układane na specjalnych zaczepach. Półki można przestawiać bez użycia specjalnych narzędzi.

- Na ścianie czołowej panelu znajdują się szyldy do opisywania zawartości regału.

- Cała konstrukcja regału porusza się na szynach jezdnych. Część jezdna posiada zamkniętą stabilna konstrukcję nośną z kołami jezdnymi. Każdy wózek regału jezdnego posiada
w układzie napędowym koło śladowe, które zapewnia równoległą jazdę regału. Koła jezdne i śladowe są dwustronnie łożyskowane.

- Regały poruszane za pomocą trójramiennej korby, wykonanej z tworzywa, zakończonej obrotowymi gałkami i wyposażonej w blokadę

- przesuwu regału z dwoma trzpieniami blokującymi.

- Napęd przenoszony poprzez przekładnię o przełożeniu 1:5 na koła napędowe.

- Ściany boczne (działowe) wykonane w sposób, który nie powoduje zmniejszenia powierzchni użytkowej regału.

- Ściany boczne – wykonane jako pełne, posiadające otwory o rozstawie co 20 mm służące do mocowania półek na zaczepach.

- Półki zawieszane na zaczepach mieszczących się w obrysie półki, z możliwością zmiany położenia półki bez użycia narzędzi.

- Półki wykonane są z blach zimnowalcowanych o grubości stosownej do obciążenia od 0,8 mm do 1,25 mm, dwukrotnie gięte na krótszej krawędzi i trzykrotnie na dłuższej.

- Panel osłonowy (czołowy) na całej szerokości i wysokości regału.

- Ściany środkowe dzielące regał podwójny na połowę wykonane jako pełne z blachy.

- Podstawa regałów – profil gięty z blachy o grubości 2,0 mm.

- Koła żeliwne o średnicy 105 mm.

- Montaż elementów podstawy za pomocą wyprofilowanych elementów poprzecznych, zapewniających odpowiednią sztywność podstawy w miejscu połączenia 
i uniemożliwiających przesuwanie się elementów względem siebie.

- Prowadnice (tory) regałów - wykonane z profilu ze stali i ocynkowane ogniowo wysokość toru 16-22 mm.

- Wózki składane z części – jeśli długość pojedynczego elementu przekracza 2500mm.

- Ogranicznik tylny wykonany na wysokość 25 mm na jednej z dwóch półek na każdym poziomie w każdym regale podwójnym.

- Obciążenie na półkę – maksymalnie 70 kg/półkę.

- Szyny nawierzchniowe ocynkowane z obustronnymi ocynkowanymi najazdami.

- Obciążenie robocze regału nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia podłoża na którym stoi regał.