Załącznik nr 1.

1. Ogólny opis wykonania ogrodzenia

- całkowita długość ogrodzenia 172,50 mb

- rozstaw słupków, co 2,50 m,

- panele ogrodzeniowe, o wysokości 1,53  m, szerokości 2,50 m o wymiarach oczka

5x20 cm,   mocowane do słupków stalowych,

- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo,

- panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub

zgodnie z   technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia ( po 4 szt na każdym

słupku)

- słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 mm,

wysokość 2,30 m

- słupki ogrodzeniowe zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego

mrozoodpornego,

- fundament pod słupki , betonowy 40x40x80 cm.

- podmurówka , płyta betonowa systemowa o długości 2,50 m, wysokości 0,20 m,

- grubość drutu fi 4,8 mm,

- kolor : antracyt RAL 7016 ( malowane proszkowo )

- ilość przetłoczeń - 3

2. Demontaż starego ogrodzenia

Uwaga !!

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania pomiaru ogrodzenia. Podany wymiar może nieznacznie różnić  się od rzeczywistego.