Załącznik nr 1.

1. Ogólny opis wykonania ogrodzenia

- całkowita długość ogrodzenia 172,50 mb
- rozstaw słupków, co 2,50 m,
- panele ogrodzeniowe, o wysokości 1,73 m, szerokości 2,50 m o wymiarach oczka
  5x20 cm, mocowane do słupków stalowych,
- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo,
- panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub
  zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia,
- słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 mm,
- słupki ogrodzeniowe zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego
  mrozoodpornego,
- fundament pod słupki , betonowy 40x40x80 cm.
- podmurówka , płyta betonowa systemowa o długości 2,50 m, wysokości 0,25 m,
- grubość drutu fi 5 mm,
- kolor : ocynk.

2. Demontaż starego ogrodzenia

Uwaga !!

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania pomiaru ogrodzenia. Podany wymiar może nieznacznie różnić się od rzeczywistego.