Wodzisław Śląski, dnia 19.06.2015 r.

Modernizacja monitoringu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Minimalne wymagania dla kamery obrotowej

- Kamera zewnętrzna,

- Przetwornik 1 / 2,8” CMOS

- Kamera dzień / noc z mechanicznym filtrem IR

- Progresywne skanowanie

- Min. Oświetlenie: kolor 0,4Lx, B&W 0,04Lx (F1.6)

- Zoom optyczny x 20

- Rozdzielczość: 1920x1080; 1280x720;

- Ilość klatek: 25 fps@720p

- Obrót ciągły 3600

- Trasa: tak

- Maski prywatności: tak

- Proporcjonalna prędkość ruchu do zoom: TAK

- Autoflip: TAK

- WDR: TAK

- Redukcja szumów: TAK

- Temperatura pracy od -100C ~ +400C