Załącznik nr 1 do Zaproszenie do złożenia oferty
 BAG.2601.111.2016

Specyfikacja techniczna

| 1. | Ogólne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Czas nagrzewania | min. 30 sekund |
|  | Prędkość wykonania pierwszej kopii | min. 4 sekund |
|  | Prędkość wydruku ciągłego | min.60 stron na minutę |
|  | Pamięć | min.1,5 GB |
|  | Dysk twardy | min. 250 GB |
|  | Podawanie papieru | automatyczny dwustronny podajnik dokumentów min. 150 kartek |
|  | Pojemność wejściowa papieru |  |
|  | Taca standardowa | min. 2 x 1500 arkuszy papieru |
|  | 2 kasety | min. 500 arkuszy papieru |
|  | Kaseta dużej pojemności – bank papieru z boku urządzenia | min. 3000 arkuszy papieru |
|  | Taca ręczna | min. 50 arkuszy papieru |
|  | Gramatura papieru | 52-216g/m2 |
|  | Rozmiar papieru | A3-A6 |
|  | Finiszer na min. 3000 kartek | ze zszywaniem do min.50 kartek |
|  | Obciążalność miesięczna | min. 50 tyś stron |
|  | Kolorowy Ekran dotykowy w języku polskim |
| 2. | Kopiarka |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | do 999 kopi |
|  | Rozdzielczość | 600 dpi |
|  | Zoom | od 25% do 400 % co 1 % |
| 3. | Drukarka |  |
|  | Język drukarki | PCL5e, PCL6, PDF XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
|  | Rozdzielczość | 1200 dpi |
|  | Interfejs: | USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet |
|  | Protokół sieciowy | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcja) |
|  | Środowiska Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
| 4. | Skaner |  |
|  | Prędkość skanowania | Pełnokolorowe i czarnobiałe 90 oryginałów na minutę |
|  | Rozdzielczość | 600 dpi |
|  | Rozmiar oryginału | A3,A4,A5,B4,B5 |
|  | Sterowniki | Sieciowy TWAIN |
|  | Skanuj do | E-mail, Folder, USB, Karta SD |
| 5. | Eksploatacja | Toner minim. 40 tys. wydruków |
| 6. | Czytnik kart do autoryzacji obsługujący standardowy czytnik RCP na karty EMC-1 |